## Slide 1
Case Study SCA SoSe 2021
ETA-Prognosen für Binnenschiffe
Ronny Georgi
Klara Hinze
Nicola Leschke
Carlo Schmid

## Slide 2: Team
Klara Hinze
Ronny Georgi
Nicola Leschke
Carlo Schmid

## Slide 3: Agenda
Zielsetzung
1.
Vorstellung der Projektergebnisse
2.
Bewertung der Projektergebnisse
3.
Fazit & Ausblick
4.

## Slide 4: Agenda
Zielsetzung
1.
Vorstellung der Projektergebnisse
2.
Bewertung der Projektergebnisse
3.
Fazit & Ausblick
4.

## Slide 5: Problemidentifikation
R O T T E R D A M
100.000 Binnenschiffs-Anläufe p. a.
150 Mio. t Güter p. a.
Notes: TONSPUR: Logistische Ziele erfüllen Problem, da bestimmte Informationen benötigt – u.a. Eta – bereits über AIS verbessert aber noch unsicher / intransparent  daher Select Projekt, das Analyse einsetzt, um ETA voherzusagen & zu verbessern

## Slide 6: Problemidentifikation
x
SELECT-Projekt x Beitrag zu effizienterer & zuverlässiger Realisierung der maritimen Transportkette über die Präzision der ETA: x x
  Verbesserung der Genauigkeit der Vorhersage (z. T. von Tagen auf Stunden)
  Automatisierte & dynamische Vorhersage
  Situationsspezifische Handlungsempfehlungen
Entscheidungsunterstützung und Machbarkeitsprüfung erforderlich
Notes: TONSPUR: Logistische Ziele in Problemidentifikation bzw. vom Case Study Partner und Integration in Dashboard: Steuerung Logistik
Verbesserung des akteursübergreifenden Informationsaustausches & Koordination von Ressourcen
Zuweisung Lade-&Löschzeitpunkte und optimale Reisegeschwindigkeit

## Slide 7: Zielsetzung
x
ZIEL 1
Erstellung von zwei Prognosemodellen für die ETA von Binnenschiffen
Datenexploration & -aufbereitung
Feature Engineering
Modellierung
Ergebnisbewertung
Feature Engineering
Modellierung
1. STATISCH
2. DYNAMISCH
x
ZIEL 2
Erstellung eines Mock-Ups eines Dashboards
Anforderungen
Intuitive Anwendung
Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse der Prognosemodelle
Aufbereitung weiterer Daten & Informationen für Hafenbetreiber
Einbindung von Alerts & Handlungsempfehlungen
Ergebniskommunikation & Bereitstellung
Notes: TONSPUR: Logistische Ziele in Problemidentifikation bzw. vom Case Study Partner und Integration in Dashboard: Steuerung Logistik
Verbesserung des akteursübergreifenden Informationsaustausches & Koordination von Ressourcen
Zuweisung Lade-&Löschzeitpunkte und optimale Reisegeschwindigkeit

## Slide 8: Agenda
Zielsetzung
1.
Vorstellung der Projektergebnisse
2.
Datenbeschaffung, -exploration & -aufbereitung
Feature Engineering
Modellierung der Prognosen
Ergebnisbewertung
Dashboard

## Slide 9: Datenbeschaffung, -exploration und -aufbereitung
Erkenntnisse
Datenaufbereitung
  Weiterführende Datenbeschaffung für Informationen zu:
    Feriendaten
    Art Schifftyp
    Geoinformationen (Standort, Distanzen)
    Wasserstand
  Keine weitere Bereinigung
  Zusammenführen Water_levels-Dateien und trips-Dateien sinnvoll für Informationen zum Wasserstand
Zusammenführung Dateien
Auswertung zur Überprüfung der Plausibilität der Daten
(Visuelle) Exploration bereitgestellter Daten
Notes: - Erster Schritt nach Klärung der Aufgabenstellung war die Exploration der Daten
Eine Erkenntnis: Bereinigung der NA Werte nicht von großem Wert für unser Modell

## Slide 10: Datenaufbereitung
Key Takeaways
  Messstationen messen max. zwei Mal am Tag
  Wasserstand
  Zwei Schleusen müssen passiert werden
mehrere Stopps auf aber eine Ladung ist nicht / selten erkennbar
Stopps bei Schleusen
Verschiedene Schiffstypen
Unterscheidung in Hauptgruppe Cargo / Tanker und Gefahrgut / Kein ~ sinnvoll
Chart: 
| Niedrigwasser | Trips ohne Niedrigwasser
Kritischer Wasserstand bei Trips | 14 | 136
  Tripdauer (in h) je Startzeit
  01/2019
  06/2019
  12/2019
  25
  50
  75

## Slide 11: Feature Engineering
x
x
x
x
x
 | Feature beeinflusst Geschwindigkeit bis hin zu Unterbrechung der Fahrt bei kritischem Wasserstand Inkludiert Einfluss von Wetter |  |  | Feature beeinflusst Geschwindigkeit durch unterschiedliche technische Voraussetzungen des Schiffs, die geladene Fracht und Vorfahrtsregeln Unterscheidung in Cargo und Tanker / Gefahrgut und Kein ~ |  |  | Werke werden zu Weihnachten / Sommer geschlossen & führt zu weniger Binnenverkehr Kombination der Feriendaten DE / NL
 | Wahl eines einheitlichen Start-/ Endpunktes Flussverlauf eindimensional Runden auf drei Nachkommastellen (!) Reduktion der Genauigkeit um +/- 85m |  |  | Schleusen verursachen Wartezeiten und beeinflussen die ETA |  |  | Anzahl der Stopps beeinflusst die ETA Es wird gestoppt, wenn SpeedOverGround Null entspricht
  Wasserstand
  Schiffstyp
  Ferienzeit
  Verbleibende Strecke
  Anzahl der Schleusen
  Stoppzeit
Geschwindigkeit
Tiefgang
ergänzen (direkt aus den Daten vom Case Study Partner gezogen  Tonspur)

## Slide 12: Feature Engineering - Deep Dive Verbleibende Strecke

## Slide 13: Feature Engineering - Deep Dive Verbleibende Strecke
Frankfurt
Rotterdam

## Slide 14: Feature Engineering - Deep Dive Verbleibende Strecke
Frankfurt
Rotterdam
Verbleibende Strecke

## Slide 15: Feature Engineering - Deep Dive Stopps
Frankfurt
Rotterdam
Cargo
Tanker
Normalisierte Häufigkeit in %
0
2
4
6

## Slide 16: Feature Engineering - Deep Dive Stopps
Frankfurt
Rotterdam
Cargo
Tanker
Durchschnittliche Dauer in Minuten
0
500
1000
1500
2000

## Slide 17: Feature Engineering - Deep Dive Stopps
Frankfurt
Rotterdam
Cargo
Tanker
Gewichtete Dauer in Minuten
0
200
400
600

## Slide 18: Modellierung
Wrapper-Methode
Forward Selection
Leeres Modell
Hinzufügen Feature
Betrachtung Fehlerkennzahl
Fehlerkennzahl verbesserungs-würdig?
Lineare Regression
Erstellung mehrerer Teilmodelle mit unterschiedlichen Features
Auswahl unabhängiger Features
Prognose-modell
Ja
Nein
Notes: Für die Erstellung der beiden Prognosemodelle haben die die Wrapper-Methode mit Forward Selection gewählt,
d.h. wir haben verschiedene lineare Regressionsmodelle erstellt und dem besten Modell aus der jeweiligen Iteration weitere Features hinzugefügt, bis sich die Fehlerkennzahlen R^2, MAE und MAPE nicht mehr signifikant verbessern.
Mithilfe der nächsten Folie werde ich Ihnen nun das statische Modell vorstellen.

## Slide 19: Modellierung
Startzeit
Ferien
Niedrigwasser
Ankunftszeit (ETA)
Korrelation zur Ankunftszeit | Korrela
Startzeit | 0,99998
Startgeschwindigkeit | 0,19736
Niedrigwasser | 0,18813
Ferien | 0,26284
Schiffstyp | 0,05593
Gefahrgut | -0,09057
1. Statisches Modell (PORT-TO-PORT ANALYSE)
 | Modell | Baseline
R2 | 1 | /
MAE | 46827,53 | 48107.51
MAPE | 0,000030 | 0,000031
pValue | 1516,84 | /
Ankunftszeit
Residuen
>0.15
Notes: Das erste Modell addressiert die Port-to-Port Analyse
Zunächst Korrelationsanalyse, Startzeit auffällig, Korrelation >0.15
Daraus ergeben sich die 3 Features, die die Ankunftszeit beschreiben. KLICK
Tatsächlich beschreiben diese Features die Zielgröße nahezu perfekt.
Bestimmtheitsmaß 1, MAPE nahe Null, genauso die Residuen
Um die Sinnhaftigkeit der Ankunftszeit als Zielgröße zu testen haben wir für das zweite Modell eine andere Zielgröße gwählt KLICK

## Slide 20: Modellierung
vorhergesagte Stoppzeit
Tiefgang
Geschwindigkeit
Verbleibende
Tripdauer
Korrelation zur verbleibenden Dauer | Korrela
ausstehende Entfernung | 0.5685
Anzahl passierter Schleusen | -0.2986
Tiefgang | 0.2058
Wasserstand | -0.2788
Schifftstyp | 0.2453
aktuelle Geschwindigkeit | -0.3678
Ferien | 0.1440
vorhergesagte Stoppzeit | 0.5967
aktuelle Zeit | 0.0587
2. DyNamisches Modell ( *-to-Rotterdamm )
Ferien
0.5411
R2
29017.4022
MAE
0.8069
MAPE
118.8774
pValue
Notes: Im Gegensatz zu Modell 1 haben wir im dynamischen Modell die verbleibende Tripdauer ab einem beliebigen Punkt auf der Strecke untersucht,
Die Korrelationsanalyse ergibt deutlich stärke Korrelationszahlen, sodass auch mehr Features getestet wurden
Das finale Modell enthält die Features vorhergesagte Stoppzeit, Geschwindigkeit, Tiefgang und Ferien.
Allerdings sind die regressionsspezifischen Kennzahlen bei weitem nicht so gut, wie beim vorherigen Modell
Woran liegt das? KLICK

## Slide 21: Modellierung
Vergleich der Modelle
JAHRESZAHL vs. STUNDEN
Statisches Modell (PORT-TO-PORT ANALYSE) | DyNamisches Modell ( *-to-Rotterdamm )
Ankunftszeit (Datum) | Tripdauer (in Stunden)
tripsAggregated | tripsRaw
3 | 4
Zielgröße
Datenquelle
Anzahl Features
Regression
Korrelation
Notes: Das liegt an der unterschiedlichen Zielgröße
Eine kleinere Prozentuale Abweichung führt zu sehr guten regressionsspezifischen Kennzahlen,
Jedoch ist die Korrelation der Startzeit so hoch, dass alle anderen Features im Vergleich nahezu unbedeutend sind
Das dynamische Modell betrachtet die Abweichung in h, deswegen ist die prozentuale Abweichung um den gleichen Betrag deutlich höher gewichtet.
Die Korrelation ausgeglichener, mehr Faktoren potenziell möglich
(Die lineare Regression kann dies jedoch nicht so gut beschreiben)
Mit diesen beiden Modellen haben wir das erste Ziel des Projekts erreicht. Ronny stellt nun unser Dashboard vor.

## Slide 22: Ergebniskommunikation & Bereitstellung
Dashboard
Mock-Up

## Slide 23
TUBOLOG
Next Day
Vessel Name | ETA 2021-07-17 | Change of ETA
Vessel 30 | 00:50 AM | 
Vessel 10 | 01:30 AM | 
Vessel 12 | 01:50 AM | 
Vessel 37 | 02:00 AM | 
Vessel 45 | 02:30 AM | 
Vessel 52 | 03:25 AM | 
Vessel 54 | 04:25 AM | 
Vessel 34 | 05:25 AM | 
ALERT INFORMATION
Ship
Information
VESSEL 10
Filter Options
Change of ETA for vessel 10, vessel 210 and vessel 345
2021-07-16, Thu
8:00 PM
Map
Chart: Time
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arrivals | 115 | 101 | 95 | 94 | 75 | 70 | 60 | 57 | 73 | 77 | 99 | 117 | 130 | 135 | 140 | 145 | 128 | 124 | 117 | 119 | 114 | 117 | 115 | 116
Departures | 78 | 79 | 97 | 101 | 115 | 90 | 94 | 83 | 76 | 79 | 76 | 90 | 100 | 110 | 125 | 126 | 149 | 165 | 149 | 130 | 106 | 90 | 93 | 75
Predicted Arrivals and Departures (next 24h)
PM AM PM
NOW
Chart: Number of vessels
| 16th Jul | 17th Jul | 18th Jul
All ships of this type | 450 | 350 | 450
No additional information | 380 | 300 | 330
All ships of this type | 300 | 280 | 370
Type B | 250 | 230 | 250
Type C | 180 | 321 | 174
Type D | 250 | 250 | 256
No additional information | 400 | 375 | 400
Total Number of Vessels | 2210 | 2106 | 2230
Arrivals by Ship Type
All ships of this type Hazardous
Type B
Type C
Type D
No addtional information
All ships of this type
No addtional information
Tanker
Cargo
High number of harzadous vessels, type B arriving tomorrow, Jul 17th
End of holidays in Germany next week
Check specific ship information
Inform responsibles
Check capacities for harzadous vessel service
Check ressources & personnel capacities for higher volume
Notes: Typ: OK, Ereignis, Ort, Action

## Slide 24
Map
Chart: Time
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arrivals | 115 | 101 | 95 | 94 | 75 | 70 | 60 | 57 | 73 | 77 | 99 | 117 | 130 | 135 | 140 | 145 | 128 | 124 | 117 | 119 | 114 | 117 | 115 | 116
Departures | 78 | 79 | 97 | 101 | 115 | 90 | 94 | 83 | 76 | 79 | 76 | 90 | 100 | 110 | 125 | 126 | 149 | 165 | 149 | 130 | 106 | 90 | 93 | 75
Predicted Arrivals and Departures (next 24h)
PM AM PM
NOW
Chart: Number of vessels
| 16th Jul | 17th Jul | 18th Jul
All ships of this type | 450 | 350 | 450
No additional information | 380 | 300 | 330
All ships of this type | 300 | 280 | 370
Type B | 250 | 230 | 250
Type C | 180 | 321 | 174
Type D | 250 | 250 | 256
No additional information | 400 | 375 | 400
Total Number of Vessels | 2210 | 2106 | 2230
Arrivals by Ship Type
All ships of this type Hazardous
Type B
Type C
Type D
No addtional information
All ships of this type
No addtional information
Tanker
Cargo
Next Day
Vessel Name | ETA 2021-07-17 | Change of ETA
Vessel 30 | 00:50 AM | 
Vessel 10 | 01:30 AM | 
Vessel 12 | 01:50 AM | 
Vessel 37 | 02:00 AM | 
Vessel 45 | 02:30 AM | 
Vessel 52 | 03:25 AM | 
Vessel 54 | 04:25 AM | 
Vessel 34 | 05:25 AM | 
Ship
Information
VESSEL 10
Filter Options
TUBOLOG
ALERT INFORMATION
Change of ETA for vessel 10, vessel 210 and vessel 345
2021-07-16, Thu
8:00 PM
High number of harzadous vessels, type B arriving tomorrow, Jul 17th
End of holidays in Germany next week
Check specific ship information
Inform responsibles
Check capacities for harzadous vessel service
Check ressources & personnel capacities for higher volume
Notes: Typ: OK, Ereignis, Ort, Action

## Slide 25
TUBOLOG
ALERT INFORMATION
Change of ETA for vessel 10, vessel 210 and vessel 345
2021-07-16, Thu
8:00 PM
Map
Chart: Time
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arrivals | 115 | 101 | 95 | 94 | 75 | 70 | 60 | 57 | 73 | 77 | 99 | 117 | 130 | 135 | 140 | 145 | 128 | 124 | 117 | 119 | 114 | 117 | 115 | 116
Departures | 78 | 79 | 97 | 101 | 115 | 90 | 94 | 83 | 76 | 79 | 76 | 90 | 100 | 110 | 125 | 126 | 149 | 165 | 149 | 130 | 106 | 90 | 93 | 75
Predicted Arrivals and Departures (next 24h)
PM AM PM
NOW
Chart: Number of vessels
| 16th Jul | 17th Jul | 18th Jul
All ships of this type | 450 | 350 | 450
No additional information | 380 | 300 | 330
All ships of this type | 300 | 280 | 370
Type B | 250 | 230 | 250
Type C | 180 | 321 | 174
Type D | 250 | 250 | 256
No additional information | 400 | 375 | 400
Total Number of Vessels | 2210 | 2106 | 2230
Arrivals by Ship Type
All ships of this type Hazardous
Type B
Type C
Type D
No addtional information
All ships of this type
No addtional information
Tanker
Cargo
High number of harzadous vessels, type B arriving tomorrow, Jul 17th
End of holidays in Germany next week
Check specific ship information
Inform responsibles
Check capacities for harzadous vessel service
Check ressources & personnel capacities for higher volume
Next Day
Vessel Name | ETA 2021-07-17 | Change of ETA
Vessel 30 | 00:50 AM | 
Vessel 10 | 01:30 AM | 
Vessel 12 | 01:50 AM | 
Vessel 37 | 02:00 AM | 
Vessel 45 | 02:30 AM | 
Vessel 52 | 03:25 AM | 
Vessel 54 | 04:25 AM | 
Vessel 34 | 05:25 AM | 
Ship
Information
VESSEL 10
Filter Options
Notes: Typ: OK, Ereignis, Ort, Action

## Slide 26
Map
Chart: Number of vessels
| 16th Jul | 17th Jul | 18th Jul
All ships of this type | 450 | 350 | 450
No additional information | 380 | 300 | 330
All ships of this type | 300 | 280 | 370
Type B | 250 | 230 | 250
Type C | 180 | 321 | 174
Type D | 250 | 250 | 256
No additional information | 400 | 375 | 400
Total Number of Vessels | 2210 | 2106 | 2230
Arrivals by Ship Type
All ships of this type Hazardous
Type B
Type C
Type D
No addtional information
All ships of this type
No addtional information
Tanker
Cargo
Next Day
Vessel Name | ETA 2021-07-17 | Change of ETA
Vessel 30 | 00:50 AM | 
Vessel 10 | 01:30 AM | 
Vessel 12 | 01:50 AM | 
Vessel 37 | 02:00 AM | 
Vessel 45 | 02:30 AM | 
Vessel 52 | 03:25 AM | 
Vessel 54 | 04:25 AM | 
Vessel 34 | 05:25 AM | 
Ship
Information
VESSEL 10
Filter Options
TUBOLOG
ALERT INFORMATION
Change of ETA for vessel 10, vessel 210 and vessel 345
2021-07-16, Thu
8:00 PM
High number of harzadous vessels, type B arriving tomorrow, Jul 17th
End of holidays in Germany next week
Check specific ship information
Inform responsibles
Check capacities for harzadous vessel service
Check ressources & personnel capacities for higher volume
Chart: Time
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arrivals | 115 | 101 | 95 | 94 | 75 | 70 | 60 | 57 | 73 | 77 | 99 | 117 | 130 | 135 | 140 | 145 | 128 | 124 | 117 | 119 | 114 | 117 | 115 | 116
Departures | 78 | 79 | 97 | 101 | 115 | 90 | 94 | 83 | 76 | 79 | 76 | 90 | 100 | 110 | 125 | 126 | 149 | 165 | 149 | 130 | 106 | 90 | 93 | 75
Predicted Arrivals and Departures (next 24h)
PM AM PM
NOW
Notes: Typ: OK, Ereignis, Ort, Action

## Slide 27
Map
Next Day
Vessel Name | ETA 2021-07-17 | Change of ETA
Vessel 30 | 00:50 AM | 
Vessel 10 | 01:30 AM | 
Vessel 12 | 01:50 AM | 
Vessel 37 | 02:00 AM | 
Vessel 45 | 02:30 AM | 
Vessel 52 | 03:25 AM | 
Vessel 54 | 04:25 AM | 
Vessel 34 | 05:25 AM | 
Ship
Information
VESSEL 10
Filter Options
TUBOLOG
ALERT INFORMATION
Change of ETA for vessel 10, vessel 210 and vessel 345
2021-07-16, Thu
8:00 PM
High number of harzadous vessels, type B arriving tomorrow, Jul 17th
End of holidays in Germany next week
Check specific ship information
Inform responsibles
Check capacities for harzadous vessel service
Check ressources & personnel capacities for higher volume
Chart: Time
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arrivals | 115 | 101 | 95 | 94 | 75 | 70 | 60 | 57 | 73 | 77 | 99 | 117 | 130 | 135 | 140 | 145 | 128 | 124 | 117 | 119 | 114 | 117 | 115 | 116
Departures | 78 | 79 | 97 | 101 | 115 | 90 | 94 | 83 | 76 | 79 | 76 | 90 | 100 | 110 | 125 | 126 | 149 | 165 | 149 | 130 | 106 | 90 | 93 | 75
Predicted Arrivals and Departures (next 24h)
PM AM PM
NOW
Chart: Number of vessels
| 16th Jul | 17th Jul | 18th Jul
All ships of this type | 450 | 350 | 450
No additional information | 380 | 300 | 330
All ships of this type | 300 | 280 | 370
Type B | 250 | 230 | 250
Type C | 180 | 321 | 174
Type D | 250 | 250 | 256
No additional information | 400 | 375 | 400
Total Number of Vessels | 2210 | 2106 | 2230
Arrivals by Ship Type
All ships of this type Hazardous
Type B
Type C
Type D
No addtional information
All ships of this type
No addtional information
Tanker
Cargo
Notes: Typ: OK, Ereignis, Ort, Action

## Slide 28
TUBOLOG
Next Day
Vessel Name | ETA 2021-07-17 | Change of ETA
Vessel 30 | 00:50 AM | 
Vessel 10 | 01:30 AM | 
Vessel 12 | 01:50 AM | 
Vessel 37 | 02:00 AM | 
Vessel 45 | 02:30 AM | 
Vessel 52 | 03:25 AM | 
Vessel 54 | 04:25 AM | 
Vessel 34 | 05:25 AM | 
ALERT INFORMATION
Ship
Information
VESSEL 10
Filter Options
Change of ETA for vessel 10, vessel 210 and vessel 345
2021-07-16, Thu
8:00 PM
Chart: Time
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arrivals | 115 | 101 | 95 | 94 | 75 | 70 | 60 | 57 | 73 | 77 | 99 | 117 | 130 | 135 | 140 | 145 | 128 | 124 | 117 | 119 | 114 | 117 | 115 | 116
Departures | 78 | 79 | 97 | 101 | 115 | 90 | 94 | 83 | 76 | 79 | 76 | 90 | 100 | 110 | 125 | 126 | 149 | 165 | 149 | 130 | 106 | 90 | 93 | 75
Predicted Arrivals and Departures (next 24h)
PM AM PM
NOW
Chart: Number of vessels
| 16th Jul | 17th Jul | 18th Jul
All ships of this type | 450 | 350 | 450
No additional information | 380 | 300 | 330
All ships of this type | 300 | 280 | 370
Type B | 250 | 230 | 250
Type C | 180 | 321 | 174
Type D | 250 | 250 | 256
No additional information | 400 | 375 | 400
Total Number of Vessels | 2210 | 2106 | 2230
Arrivals by Ship Type
All ships of this type Hazardous
Type B
Type C
Type D
No addtional information
All ships of this type
No addtional information
Tanker
Cargo
High number of harzadous vessels, type B arriving tomorrow, Jul 17th
End of holidays in Germany next week
Check specific ship information
Inform responsibles
Check capacities for harzadous vessel service
Check ressources & personnel capacities for higher volume
Map
Notes: Typ: OK, Ereignis, Ort, Action

## Slide 29
TUBOLOG
Estimated Time of Arrival:
01:30 AM
2021-07-17
Shiptype: | Tanker
Width: | x
Length: | y
Start: | 2021-07-15 6:00AM Frankfurt a. M.
Destination: | Rotterdam
Dock planned | NLRTDOCK120980
Outstanding Distance: | 100 NM
Outstanding Stopps: | 1 (floodgate)
Chart: Speed of Ship
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
 | 0 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10
Stop 2
Stop 3
Stop 1
Start
50°01'08.1"N 8°06'08.1"E
Current Position
Specific ship information
Input
Vessel Name:
VESSEL 10
Go!
ALERT INFORMATION
Change of ETA: previous ETA 11:30 PM, 2021-07-16 | Change of ETA, previous ETA 11:30 PM
Possible cause: | Stop2-Loading took longer than predicted
Change of dock required Free possible docks: Dock 14, 301, 90
Inform responsibles: click here for contact information
Check resource planning

## Slide 30
TUBOLOG
Estimated Time of Arrival:
01:30 AM
2021-07-17
Chart: Speed of Ship
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
 | 0 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10
Stop 2
Stop 3
Stop 1
Start
50°01'08.1"N 8°06'08.1"E
Current Position
ALERT INFORMATION
Change of ETA: previous ETA 11:30 PM, 2021-07-16 | Change of ETA, previous ETA 11:30 PM
Possible cause: | Stop2-Loading took longer than predicted
Change of dock required Free possible docks: Dock 14, 301, 90
Inform responsibles: click here for contact information
Check resource planning
Start: | 2021-07-15 6:00AM Frankfurt a. M.
Destination: | Rotterdam
Dock planned | NLRTDOCK120980
Outstanding Distance: | 100 NM
Outstanding Stopps: | 1 (floodgate)
Input
Vessel Name:
VESSEL 10
Go!
Shiptype: | Tanker
Width: | x
Length: | y
Specific ship information

## Slide 31
TUBOLOG
Shiptype: | Tanker
Width: | x
Length: | y
Chart: Speed of Ship
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
 | 0 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10
Stop 2
Stop 3
Stop 1
Start
50°01'08.1"N 8°06'08.1"E
Current Position
Specific ship information
Start: | 2021-07-15 6:00AM Frankfurt a. M.
Destination: | Rotterdam
Dock planned | NLRTDOCK120980
Outstanding Distance: | 100 NM
Outstanding Stopps: | 1 (floodgate)
Input
Vessel Name:
VESSEL 10
Go!
Estimated Time of Arrival:
01:30 AM
2021-07-17
ALERT INFORMATION
Change of ETA: previous ETA 11:30 PM, 2021-07-16 | Change of ETA, previous ETA 11:30 PM
Possible cause: | Stop2-Loading took longer than predicted
Change of dock required Free possible docks: Dock 14, 301, 90
Inform responsibles: click here for contact information
Check resource planning

## Slide 32
TUBOLOG
Shiptype: | Tanker
Width: | x
Length: | y
Specific ship information
Start: | 2021-07-15 6:00AM Frankfurt a. M.
Destination: | Rotterdam
Dock planned | NLRTDOCK120980
Outstanding Distance: | 100 NM
Outstanding Stopps: | 1 (floodgate)
Input
Vessel Name:
VESSEL 10
Go!
Estimated Time of Arrival:
01:30 AM
2021-07-17
ALERT INFORMATION
Change of ETA: previous ETA 11:30 PM, 2021-07-16 | Change of ETA, previous ETA 11:30 PM
Possible cause: | Stop2-Loading took longer than predicted
Change of dock required Free possible docks: Dock 14, 301, 90
Inform responsibles: click here for contact information
Check resource planning
Chart: Speed of Ship
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
 | 0 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10
Stop 2
Stop 3
Stop 1
Start
50°01'08.1"N 8°06'08.1"E
Current Position

## Slide 33: Agenda
Zielsetzung
1.
Vorstellung der Projektergebnisse
2.
Bewertung der Projektergebnisse
3.
Fazit & Ausblick
4.

## Slide 34: Bewertung der Projektergebnisse
x
ZIEL 2
Erstellung eines Mock-Ups eines Dashboards
Anforderungen
Intuitive Anwendung
Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse der Prognosemodelle
Aufbereitung weiterer Daten & Informationen für Hafenbetreiber
Einbindung von Alerts & Handlungsempfehlungen
x
ZIEL 1
Erstellung von zwei Prognosemodellen für die ETA von Binnenschiffen
Datenexploration & -aufbereitung
Feature Engineering
Modellierung
Ergebnisbewertung
Feature Engineering
Modellierung
1. STATISCH
2. DYNAMISCH
Ergebniskommunikation & Bereitstellung
BEWERTUNG
Kritische Würdigung:
Distanzdaten Genauigkeit +- 85m
Keine Betrachtung von alternativen Routen
AIS-Daten teilweise unvollständig
(Un-)Zuverlässigkeit Open Data
Integration Ressourcenmanagement vorausgesetzt
Umsetzung der Ziele
Machbarkeitsprüfung
Notes: TONSPUR: Logistische Ziele in Problemidentifikation bzw. vom Case Study Partner und Integration in Dashboard: Steuerung Logistik
Verbesserung des akteursübergreifenden Informationsaustausches & Koordination von Ressourcen
Zuweisung Lade-&Löschzeitpunkte und optimale Reisegeschwindigkeit

## Slide 35: Agenda
Zielsetzung
1.
Vorstellung der Projektergebnisse
2.
Bewertung der Projektergebnisse
3.
Fazit & Ausblick
4.

## Slide 36: Fazit & Ausblick
Ergebnisse
Bewertung
Zielsetzung
Handlungsempfehlungen
Verbesserung der Datengrundlage:
Alternativstrecken betrachten
Abgleich mit weiteren Open Data Quellen
Nutzung weiterer AIS-Daten
Datenpflege
Schulungen zum Umgang mit dem Dashboard
Kommunikation mit Schiffsbetreibern
Für die Umsetzung des Dashboards:
Integration von Ressourcenmanagement
Prüfung geeigneter Anwendung für die Umsetzung
Rücksprache mit Hafenbetreiber
Notes: Nutzung AIS-Daten: die über 2019 hinaus gehen, um Saisonalitäten besser beurteilen zu können und die Verlässlichkeit zu verbessern  Ressourcenmanagement insbesondere Liegeplatzmanagement
Rücksprache Hafenbetreiber um weitere Anforderungen zu definieren & konkretisieren
Kommunikation Schiffsbetreiber: , u.a. bessere Pflege manueller Daten
 Umsetzung Dashboard, bspw. Shiny & PowerBI

## Slide 37: Quellen
Binnenschifffahrt Online. (2020) Binnenschifffahrt kämpft mit Corona und saisonalen Effekten. Online erhältlich unter: https://binnenschifffahrt-online.de/2020/07/schifffahrt/15768/binnenschifffahrt-kaempft-mit-corona-und-saisonalen-effekten/ (28.07.2021)
Esri Deutschland Content (2017). WSV – Bundeswasserstraßen. Online erhältlich unter: https://opendata-esri-de.opendata.arcgis.com/datasets/esri-de-content::wsv-bundeswasserstra%C3%9Fen/explore?location=51.133692%2C10.411170%2C6.82&showTable=true (26.07.2021)
Kalenderpedia (2021). Ferien 2019. Online erhältlich unter: https://www.kalenderpedia.de/ferien/ferien-2019.html (25.07.2021)
MarineTraffic (2021). EMDEN (Port). Online erhältlich unter: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/175 (26.07.2021)
MarineTraffic (2021). What is the significance of the AIS Shiptype number? Online erhältlich unter: https://help.marinetraffic.com/hc/en-us/articles/205579997-What-is-the-significance-of-the-AIS-Shiptype-number- (26.07.2021)
Overheid.nl (2021). Vaarweg Informatie status vaarwegen (lijnen). Online erhältlich unter: https://data.overheid.nl/en/dataset/16060-vaarweg-informatie-status-vaarwegen--lijnen- (26.07.2021)
Schulferien.org (2021). Schulferien Niederlande 2019. Online erhältlich unter: https://www.schulferien.org/holland/ferien/2019/ (23.07.2021)
VTExplorer (2021). AIS Ship Types. Online erhältlich unter: https://api.vtexplorer.com/docs/ref-aistypes.html (26.07.2021)

## Slide 38
Danke für Eure Aufmerksamkeit!

## Slide 39
Fragen & Diskussion

## Slide 40
BACK-UP

## Slide 41: Back-Up: Navigation
Herausforderungen
Feature Engineering
Modellierung

## Slide 42: Datenbeschaffung, -exploration und -aufbereitung
Herausforderung: unterschiedliche Interpretation der Variablen
Lösung: ändern der Variablentypen

## Slide 43: Datenbeschaffung, -exploration und -aufbereitung
Weitere Herausforderungen
Lösung
OpenData zu Flüssen in Deutschland unsortiert
OpenData zu Flüssen Nur auf Nationalem Level
Laufzeit (Insbesondere Bei der DistanzBerechnung)
Wasserstand Teilweise Unvollständig
Datenexploration, umsortieren
ZuSammenführen Mehrerer Datenquellen
Speichern der Zwischenergebnisse als csv Datei
ManuelleR Nachtrag / Ausschließen der Zeilen

## Slide 44: Feature Engineering – Transformation
  Stoppdauer und -häufigkeit je Ort und Schiffstyp
  Zeitstempel in Datum und Uhrzeit dekomponiert
  Vorkommnis der Stopps je Ort und Schiffstyp normalisiert für bessere Vergleichbarkeit
  Zeitstempel von Char zu Zeitformat geändert
  Stoppzeit über verbleibende Strecke integriert
  Verbleibende Strecke aus Längen- und Breitengrad kombiniert,
  Ferien aus Zeitstempel und Feriendaten komniniert, …

## Slide 45: Feature Engineering – Herleitung der Variablen
Shiptype
Klassifizierung der AIS-Schiffstypen mittels typeOfShipId
Erstellen externer CSv- Datei, merge mit Tabelle TripsAggregated über typeOfShipId
HochWaser/NiedRigWasser
Für jede Messstation auf dem Rhein gibt es Glw (Gleichwertigen Wasserstand)/HSW (Höchster Schifffahrtswasserstand) Werte. Wasserlevel unter dem GLW werden als Niedrigwasser interpretiert, Wasserlevel Über dem HSW als Hochwasser.
Euklidische Distanz (pro Trip in TripsAggregated)
Wenn man Länge und Breite in Grad angibt, ergibt sich die Entfernung in Kilometern. Die Konstante 111.3 ist dabei der Abstand zwischen zwei Breitenkreisen in km und 71.5 der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Längenkreisen in unseren Breiten
Distanz Ab/Seit Frankfurt (pro Trip in TripsRaW)
Aus den Wenn man Länge und Breite in Grad angibt, ergibt sich die Entfernung in Kilometern. Die Konstante 111.3 ist dabei der Abstand zwischen zwei Breitenkreisen in km und 71.5 der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Längenkreisen in unseren Breiten
Ferien
Die Daten der Sommerferien in allen Deutschen und niederlänsichen Bundesländern werden Aggregiert

## Slide 46: Feature Engineering – Erklärung Schiffstypen
Tanker
ist ein zum Transport flüssiger oder gasförmiger Stoffe konstruiertes SchifF
Typische Transportgüter sind Rohöl, Öl als Fertigprodukt, Kraftstoff, Flüssiggas, Wasser, Saft
durch seine Silhouette leicht von anderen Schiffen zu unterscheiden
hat ein flaches Deck, das außer der Brücke kaum Aufbauten trägt
benötigt kein Ladegeschirr (auf Deck montierte Kräne), bis auf den mittschiffs auf allen Tankschiffen montierten Kran, mit dem Schläuche von Land an Bord gehoben werden können, um sie mit dem Leitungssystem des Schiffes zu verbinden
Tanker haben mehrere Anschlussstationen (Manifolds) für Schläuche
Hazardous Type B
Reguläre Umweltschäden in absehbarem MAße
Hazardous Type C
 Geringe Gefahr für die Umwelt bei Unfällen
Hazardous Type D
Keine direkten Umweltschäden durch die Landung
Examples: Lng Tanker, Lpg Tanker, Gas Carrier
Quellen:
https://help.marinetraffic.com/hc/en-us/articles/205579997-What-is-the-significance-of-the-AIS-Shiptype-number-
Hazardous:
Dimension/Schweregrad des Gefahrenguts
Hazard Type A, B, C, D gibt die Gefahr möglicher Umweltschäden durch die Ladung bei einem Unfall an
(Type A heißt hohe Umweltschäden)

## Slide 47: Feature Engineering – Erklärung Schiffstypen
Cargo
= Frachtschiff, ein Handelsschiff, das von der Konstruktion her ausschließlich oder vorzugsweise zum Transport von Frachtgut vorgesehen ist
Umgangssprachlich wird das Transportgut eines Schiffs Fracht genannt
Juristisch ist Fracht das Entgelt, das für die Beförderung des Gutes gezahlt wird.
Ein typ des Frachtschiffs ist das Containerschiff

## Slide 48: Modellierung
Korrelation Statisches MoDell
 | Startzeit | Startgeschwindigkeit | Niedrigwasser | Ferien | Schiffstyp | Gefahrgut | Ankunftszeit
Startzeit | 1.000000 | 0.196776 | 0.188513 | 0.262074 | 0.053314 | -0.090737 | 0.999979
Startgeschwindigkeit | 0.196776 | 1.000000 | 0.031168 | 0.147719 | 0.059534 | 0.067847 | 0.197362
Niedrigwasser | 0.188513 | 0.031168 | 1.000000 | 0.154352 | -0.058382 | 0.045052 | 0.188130
Ferien | 0.262074 | 0.147719 | 0.154352 | 1.000000 | 0.018362 | 0.049654 | 0.262843
Shiffstyp | 0.053314 | 0.059534 | -0.058382 | 0.018362 | 1.000000 | -0.221249 | 0.055929
Gefahrgut | -0.090737 | 0.067847 | 0.045052 | 0.049654 | -0.221249 | 1.000000 | -0.090571
Ankunftszeit | 0.999979 | 0.197362 | 0.188130 | 0.262843 | 0.055929 | -0.090571 | 1.000000

## Slide 49: Modellierung
Korrelation DyNamisches MoDell
 | Entfernung | Schleusen | Tiefgang | Wasserstand | Schiffstyp | Gefahrgut | Geschwindigkeit | Ferien | Stoppzeit | aktuelle Zeit
ausstehende Entfernung | 1 | -0.4399 | -0.0648 | -0.4518 | -0.0032 | 0.0159 | -0.2150 | -0.0632 | 0.9126 | -0.0108
Anzahl passierter Schleusen | -0.4399 | 1 | -0.0167 | 0.2448 | 0.0219 | 0.0122 | 0.1678 | -0.0282 | -0.4485 | -0.0369
Tiefgang | -0.0648 | -0.0167 | 1 | 0.1014 | -0.0090 | 0.1114 | -0.0898 | 0.0333 | -0.0888 | 0.0065
Wasserstand | -0.4518 | 0.2448 | 0.1014 | 1 | 0.0863 | -0.0308 | 0.1232 | -0.2194 | -0.4314 | -0.2626
Niedrigwasser | 0.1025 | -0.2395 | -0.0397 | -0.0964 | -0.0039 | -0.0110 | -0.0567 | 0.0609 | 0.1271 | 0.0385
Schifftstyp | -0.0032 | 0.0219 | -0.0090 | 0.0863 | 1 | -0.2621 | -0.2756 | -0.0223 | 0.1902 | 0.0567
Gefahrgut | 0.0159 | 0.0122 | 0.1114 | -0.0308 | -0.2621 | 1 | -0.0071 | 0.0232 | -0.0478 | -0.1189
aktuelle Geschwindigkeit | -0.2150 | 0.1678 | -0.0898 | 0.1232 | -0.2756 | -0.0071 | 1 | -0.0587 | -0.2665 | -0.0247
Ferien | -0.0632 | -0.0282 | 0.0333 | -0.2194 | -0.0223 | 0.0232 | -0.0587 | 1 | -0.0594 | 0.2346
vorhergesagte Stoppzeit | 0.9126 | -0.4485 | -0.0888 | -0.4314 | 0.1902 | -0.0478 | -0.2665 | -0.0594 | 1 | 0.0102
aktuelle Zeit | -0.0108 | -0.0369 | 0.0065 | -0.2626 | 0.0567 | -0.1189 | -0.0247 | 0.2346 | 0.0102 | 1
verbleibende Tripdauer | 0.5685 | -0.2986 | 0.2058 | -0.2788 | 0.2453 | -0.0198 | -0.3678 | 0.1440 | 0.5967 | 0.0587

## Slide 50: Modellierung
Residuenplots Statisches MoDell

## Slide 51: Modellierung
Residuenplots Dynamisches Modell